消费系统布线图

【简图】

信号线使用1.0以上两芯软铜芯线，所有控制器并联接到电脑房，中间不能

断开，布线为总线形式，每台控制器离信号总线距离最好不要超过5米。

【实物图 单机直连型】

当消费点离电脑太远时，布线不方便，如果消费点就近有局域网网口，可将信号线拉到局域网端口，通过TCP/IP-485转换器接入局域网。

网络型

485总线布线说明

正确的布线方式：总线依次经过每一台终端设备，终端设备并接在总线上，终端设备到总线的距离不要超过5米。

错误的接线方式：

【星型线路】

【分叉线路】

消费机通讯接口只需要4芯5芯，第7芯为接地线，严禁将第7芯并入通讯线路中。